## Slide 1: Réseaux Informatiques
Généralités
Types de réseaux
Modèles en couche - modèle ISO
TCP/IP
Contrôle de congestion
Routage

## Slide 2: Qu'est-ce qu'un réseau ?
Les réseaux offrent un service : acheminer de l'information
  Pigeon, feu, messager, télégraphe, téléphone, Internet…
  Autres réseaux de transport : déplacer des objets physiques
Qu'est-ce qui distingue plusieurs types de réseaux ?
  Les services fournis
Notes: <footer>
<header>

## Slide 3: Critères de qualité
Comment distinguer les services ?
  Latence
  Bande passante
  Taux de perte
  Nombre d'utilisateurs
  Interface
  Autres détails
    Disponibilité
    unicast/multicast
    temps-réel
    etc.

## Slide 4: Types de réseaux
Type d'information véhiculée
  Réseaux de données / de télécommunications
Distance géographique
  Réseaux locaux (LAN): Ethernet, Token ring, FDDI
  Réseaux métropolitains (MAN): DQDB, SMDS
  Wide Area Networks (WAN): X.25, ATM, frame relay

## Slide 5: LAN - Local Area Network
Connexion entre ordinateurs proches (de l'ordre du mètre).
  rapide
  Accès multiples
Technologies:
  Ethernet 10 Mbps, 100Mbps
  Token Ring 16 Mbps
  FDDI 1 Gbps
    Fiber Distributed Data Interface
    anneau à jeton à détection et correction d'erreurs

## Slide 6: WAN (Wide)
Connexion entre ordinateurs éloignés (milliers de km).
  Généralement :
    plus lent qu'un LAN.
    Moins fiable qu'un LAN.
  Point à point
Technologies:
  Lignes téléphoniques
  Communications satellite

## Slide 7: MAN (Metropolitan)
Entre le LAN et le WAN
  Exemple : réseau d'une université, d'une ville
  Quelques dizaines de km maximum
  Réseau multi-accès
Technologies:
  Fibre optiques
  Parfois Câble coaxial

## Slide 8: Types de réseaux
Types d'applications
  Réseaux spécifiques : réservation aérienne, bancaire, cartes de crédit, téléphone
  Réseaux généraux : Internet
Permissions
  Privés : réseaux d'entreprise
  Publics : réseaux téléphoniques, Internet
Protocoles
  Propriétaires : SNA
  Ouverts : IP
Technologies
  terrestre / satellite
  Cablés / sans-fil

## Slide 9: Internet
Global, générique, public
Technologies hétérogènes
Protocole Internet
  Standard (IETF)
  Base pour d'autres types de réseaux
    Intranets : réseaux IP d'entreprises
Développé par la communauté scientifique

## Slide 10: Chronologie
Source: Internet Society

## Slide 11: Croissance de l'Internet

## Slide 12: Services fournis
Accès partagé aux ressources
  Telnet (1970’s)
Accès partagé aux données/fichiers
  FTP, NFS, AFS (1980’s)
Interactions entre individus
  Email (1980’s), chat, messagerie instantanée (1990’s)
  Son, vidéo (1990’s)
    Remplace le réseau téléphonique…
Réseau pour la diffusion de l'information
  USENET (1980’s)
  WWW (1990’s)
    Remplace la presse.
  Son, vidéo sur Internet (2000’s)
    Remplace radio, télé, CD, etc.

## Slide 13: Infrastructure physique
Backbone
FAI
FAI

## Slide 14: Backbone UUNET

## Slide 15: Types de réseaux

## Slide 16: Types de réseaux
Classification suivant le mode d'échange des données
Réseaux de communication
Réseaux à commutation
Communication par broadcast
Commutation de circuits
Commutation de paquets
Datagrammes
Circuits virtuels

## Slide 17: Broadcast / commutation
Broadcast
  L'information transmise par un nœud est reçue par tous les autres dans le réseau
    Exemple : LANs (Ethernet, Wavelan), "sans-fils"
  Problème : coordonner l'accès des nœuds au médium partagé
Réseau à commutation
  L'information est transmise à un ensemble de nœud choisi
    Exemple : WANs (Réseau téléphonique, Internet)
  Problème : comment propager l'information vers les nœuds.
    Utilisation de nœuds spéciaux (routeurs, switches) avec des protocoles de routage.

## Slide 18: Types de réseaux
Réseaux de communication
Réseaux à commutation
Communication par broadcast
Commutation de circuits
Commutation de paquets
Datagrammes
Circuits virtuels

## Slide 19: Commutation de circuits
Les échanges se font en trois phases
  Établissement du circuit
  Transfert des données
  Clôture du circuit
Si l'établissement est impossible : signal occupé
Exemples
  Réseau téléphonique
  ISDN (Integrated Services Digital Networks)

## Slide 20: Commutation de circuits (2)
DONNEES
Établissement
du circuit
Transmission
des données
Clôture du
circuit
Hôte 1
Hôte 2
Nœud 1
Nœud 2
Délai de propagation entre H1 et N1
Délai de propagation entre H2 et N1
Délai de traitement

## Slide 21: Commutation de circuits (3)
Un noeud (switch) dans un réseau à commutation de circuits.
Liens entrants
Liens sortants
Nœud

## Slide 22: Multiplexage / Démultiplexage
Le temps est divisé en frames, les frames en slots
La position dans un frame détermine à quelle conversation le slot appartient
Synchronisation entre émetteur/récepteur
Dans le cas (courant) de conversations non permanentes :
  Association dynamique slot/conversation

## Slide 23: Types de réseaux
Réseaux de communication
Réseaux à commutation
Communication par broadcast
Commutation de circuits
Commutation de paquets
Datagrammes
Circuits virtuels

## Slide 24: Commutation de paquets
Les données sont envoyés sous forme de paquets ayant la structure suivante :
    L'entête et la queue peuvent contenir des informations de contrôle (destination, checksum)
Chaque paquet traverse le réseau de nœud en nœud (routage).
Chaque nœud reçoit le paquet, le stocke temporairement pour le traiter puis l'expédie au nœud suivant.
Aucune capacité n'est allouée a priori pour les paquets
Entête
Données
Queue

## Slide 25: Commutation de paquets (2)
Un noeud (routeur) dans un réseau à commutation de paquets.
Memory
Liens entrants
Liens sortants
Nœud

## Slide 26: Multiplexage / Démultiplexage
Les données de n'importe quelle conversation peuvent être transmises n'importe quand
Utilisation de meta-données (entête) pour décrire les données

## Slide 27: Types de réseaux
Réseaux de communication
Réseaux à commutation
Communication par broadcast
Commutation de circuits
Commutation de paquets
Datagrammes
Circuits virtuels

## Slide 28: Commutation de datagrammes
Chaque paquet est commuté de manière indépendante
  Les entêtes contiennent l'adresse de la destination
Aucune ressource allouée à l'avance
Exemple : réseaux IP

## Slide 29
Hôte 1
Hôte 2
Nœud 1
Nœud 2
Packet 1
Packet 2
Packet 3
Packet 1
Packet 2
Packet 3
Packet 1
Packet 2
Packet 3
Délai de traitement
Délai de propagation entre l'hôte 1 et le noeud 1
Transmission du paquet 1

## Slide 30: Commutation de datagrammes
Hôte A
Nœud 1
Nœud 2
Nœud 3
Nœud 5
Nœud 4
Nœud 6
Nœud 7
Hôte C
Hôte D
Hôte E
Hôte B

## Slide 31: Types de réseaux
Réseaux de communication
Réseaux à commutation
Communication par broadcast
Commutation de circuits
Commutation de paquets
Datagrammes
Circuits virtuels

## Slide 32: Circuits virtuels
Hybride entre la commutation de circuits et la commutation de paquets
  Les données sont transmises dans des paquets
  Tous les paquets d'un flux sont envoyés suivant un chemin pré-établi (circuit virtuel)
Garantie d'un acheminement en séquence ces paquets
Entrelacement possible des paquets de différents circuits virtuels
Exemple : réseaux ATM

## Slide 33: Circuits virtuels (2)
La communication avec des circuits virtuels se déroule en trois phases :
  Établissement du CV
  Transfert des données
  Déconnection du CV
Note : l'entête des paquets n'a pas besoin de contenir l'adresse complète de la destination

## Slide 34
Packet 1
Packet 2
Packet 3
Packet 1
Packet 2
Packet 3
Packet 1
Packet 2
Packet 3
Hôte 1
Hôte 2
Nœud 1
Nœud 2
Délai de propagation

## Slide 35: Commutation
Hôte A
Hôte B
Hôte E
Hôte D
Hôte C
Nœud 1
Nœud 2
Nœud 3
Nœud 4
Nœud 5
Nœud 6
Nœud 7

## Slide 36: Paquets / circuits
La commutation de paquets
Avantage : multiplexage statistique
  Utilisation plus efficace de la bande passante -ratio entre pics et la moyenne 3:1 pour le son, 15:1 pour les données
Inconvénient : contrôle de la congestion
  Routeurs plus complexes (tables de routage)
  Difficultés pour garantir de bons services (garanties de delai, de bande passante)
Mélange possible des deux méthodes

## Slide 37: Modèles en couche

## Slide 38: Modèles en couche
Une technique pour organiser un réseau en une succession d'entités logiquement distinctes.
Le service fournit par une entité dépend seulement du service fournit par l'entité du niveau du dessous.

## Slide 39: Modèle en couche (2)
Pas de couche : chaque nouvelle application doit être re-implémentée pour chaque nouvelle technologie de transmission, et réciproquement.
Telnet
FTP
NFS
Câble
coaxial
Fibre
optique
Application
Transmission
Radio
HTTP

## Slide 40: Modèle en couche (3)
Solution : introduire une nouvelle couche intermédiaire qui fournit une interface unique pour toutes les technologies
Telnet
FTP
NFS
Câble
coaxial
Fibre
optique
Application
Transmission
Couche
intermédiaire
HTTP
Radio

## Slide 41: Modèle en couche (4)
Avantages
  Modularité – les protocoles sont plus simples à maintenir et à définir
  Abstraction – les niveaux inférieurs peuvent être modifiés sans que cela affecte les niveaux supérieurs
  Réutilisation – les niveaux supérieurs peuvent utiliser les fonctionnalités fournies par les niveaux inférieurs.
Désavantages
  L'information est cachée – implémentations inefficaces.

## Slide 42: Modèle de référence ISO/OSI
ISO – International Standard Organization
OSI – Open System Interconnection
Débute en 1978 ; standard en 1979
  ARPANET débute en 1969
  TCP/IP prêt en 1974
Objectif : standard ouvert générique
  Les vendeurs peuvent utiliser leur propre implémentation et protocoles.

## Slide 43: Modèle ISO
Sept couches
  Les trois niveaux inférieurs sont pour les communications entre pairs
  Les quatre suivantes pour les communications de bout en bout.
Application
Présentation
Session
Transport
Réseau
Liaison
Physique
Application
Présentation
Session
Transport
Réseau
Liaison
Physique
Réseau
Liaison
Physique
Support physique

## Slide 44: Transmission de données
Un niveau ne peut utiliser que les services fournis par le niveau du dessous.
Chaque niveau peut ajouter un entête aux données
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data

## Slide 45: Concepts
Service : ce que fait une couche
Interface : comment accéder au service
Protocole : comment le service est implémenté
  Ensemble de règles et de formats pour les communications

## Slide 46: Couche physique (1)
Service : transférer des bits entre deux systèmes connectés par un câble physique
Interface : comment envoyer un bit
Protocole : schéma de codage pour représenter un bit : niveaux de tension, durée d'un bit, etc.

## Slide 47: Différents codages
le code tout ou rien : courant nul = 0 ; courant positif = 1
le code NRZ (non retour à zéro): courant positif =1 ; courant négatif = 0
le code bipolaire : code tout ou rien + 1 est représenté par un courant alternativement positif ou négatif pour éviter de maintenir des courants continus.
le code RZ : le 0 est codé par un courant nul et le 1 par un courant positif qui est annulé au milieu de l'intervalle de temps prévu pour la transmission d'un bit.
le code Manchester : 0 = courant négatif sur la première moitié de l'intervalle et positif sur la deuxième moitié ; 1 = inverse.
le code Miller : transition au milieu de l'intervalle pour coder un 1 et en n'effectuant pas de transition pour un 0 suivi d'un 1. Une transition est effectuée en fin d'intervalle pour un 0 suivi d'un autre 0.

## Slide 48: Différents codages

## Slide 49: Loi de Shannon
Le taux maximal d'information transférable sans erreur est égal à la capacité du canal de communication.
La capacité (en bits par seconde) d'un canal bruité est limitée et dépend de :
  la bande passante B
  du rapport signal sur bruit SN (rapport en l'énergie du signal et l'énergie du bruit)

## Slide 50
C = B log2{1 + S/N}
Bande passante, Hz
Rapport signal sur bruit
Capacité, bit/s
Bande passante (largeur de bande) : 3100Hz
Rapport signal/bruit : 10dB
On peut atteindre une capacité de 10Kbits/s

## Slide 51: Bande passante
Lors de la transmission sur un support physique, le signal subit une perte de puissance, mesurée par l'atténuation (ou gain):
A = 10log10 (Pe/Pr) ,où
  Pe = puissance émise par la source
  Pr = puissance reçue par la cible.
Une atténuation se mesure en décibels (dB).
Si la moitié de la puissance est dissipée, Pe=2Pr et A ~ 3dB.
L'atténuation subie par un signal dépend :
  de sa fréquence,
  de la distance parcourue.
On nomme bande passante à xdB l'intervalle des fréquences f telles que l'atténuation A(f) est inférieure à xdB.
Par convention, la bande passante (tout court) est la bande passante à 3dB.

## Slide 52: Supports de transmission
la paire torsadée
Câble téléphonique constitué de deux fils de cuivre isolés et enroulés l'un sur l'autre.
  Très répandue
  Connexion facile
  Faible coût
  Faible immunité aux bruits.
Paire torsadée blindée
  plus résistante aux perturbations électromagnétiques
  Débit pouvant aller jusqu'à 16 Mbits/s.
Utilisée en ligne de téléphone classique : débit au maximum de 56 Kbit/s
sur de courtes distances, débits de l'ordre de 10 Mbit/s voire 100 Mbit/s (prise RJ45).

## Slide 53: Supports de transmission (2)
le câble coaxial
Câble utilisé en téléphonie et en télévision
  Constitué d'un cœur (fil de cuivre), dans une gaine isolante entourée par une tresse de cuivre, le tout est recouvert d'une gaine isolante.
  Certains coaxiaux peuvent atteindre un débit maximal de 150 Mhz
  A tendance à disparaître des nouveaux plans de câblage.
Réalisation de réseaux locaux à topologie en bus.
Beaucoup utilisé pour relier entre eux deux éléments actifs (hub, routeur,...)

## Slide 54: Supports de transmission (3)
la fibre optique
Débit de plusieurs Gbit/s sur de très longues distances.
Immunité aux interférences électromagnétiques et sa plus grande difficulté d'écoute, contrairement aux supports électriques.
Bande passante très large (plusieurs MHz).
Fibre optique : un cœur et une gaine en silice recouvert d'un isolant. À une extrémité une diode électroluminescente (LED) ou une diode laser émet un signal lumineux et à l'autre une photodiode ou un phototransistor est capable de reconnaître ce signal.
Les rayons lumineux sont guidés par le fil de verre en suivant un principe de réflexion interne.

## Slide 55: Supports de transmission (4)
Liaisons sans fil :
Courte distance
  liaisons infrarouges,
  Liaisons laser
  Liaisons hertziennes
Liaisons satellitaires
  faisceaux hertziens
Débits très élevés mais les transmissions sont sensibles aux perturbations et les possibilités d'écoute sont nombreuses.

## Slide 56: Couche liaison (2)
Service :
  Découpage en frames
  Envoyer des frames de données entre pairs liés au même medium physique
  Autres (éventuellement) :
    Gérer l'accès au support partagé
    Détection et correction des erreurs dues au support physique
Interface : envoyer un paquet de données à une machine
Protocole : adressage, implémentation du contrôle d'accès (CSMA/CD ou autre)

## Slide 57: Détection d'erreurs
Taux d'erreurs de transmission est de l'ordre de :
  10-5 sur une ligne téléphonique,
  10-7 à 10-8 sur un coaxial
  10-10 à 10-12 sur une fibre optique.
Objectif : détecter et éventuellement corriger des erreurs de transmissions dans un bloc de bits acheminé par le support physique.

## Slide 58: la parité
Ajouter à chaque bloc de i bits (i=7 ou 8) émis un bit de parité de telle sorte que parmi les i+1 bits émis le nombre de bits à 1 soit toujours pair (ou impair).
À l'émission :
  1000001 -> 10000010
  0110100 -> 01101001
À la réception :
  Si le nombre de bits 1 est pair, on suppose qu'il n'y a pas eu d'erreur.
  Sinon, on sait alors qu'il y a eu une erreur de transmission (mais on ne sait pas la localiser)
Technique simple à mettre en œuvre
Détection de 2n erreurs impossible.

## Slide 59: Autres méthodes
Codes à redondance cyclique (CRC) : ajout de bits qui sont des combinaisons linéaires des bits de l'information à transmettre.
  Détection d'erreurs
Code de Hamming : correcteur d'erreurs

## Slide 60: Contrôle d'accès
Un exemple : CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) :
Une station écoute le support physique pour déterminer si une autre station transmet.
  Si oui : attente
  Si non : elle peut émettre.
Néanmoins : accès multiple => plusieurs stations peuvent émettre au même moment ce qui provoque une collision (donc une perte de données) ;
comme les stations écoutent aussi les collisions elles savent qu'elles doivent réémettre après avoir attendu pendant un délai aléatoire.

## Slide 61: Le protocole BSC
Binary Synchronous Communications
  Transmission de blocs de caractères représentés principalement en ASCII (7 bits) ou EBCDIC (8 bits de chez IBM) avec acquittement à l'alternat.
  Messages d'information pour transporter les données et des messages de service pour superviser ces échanges.

## Slide 62: Le protocole HDLC
High level Data Link control : protocole orienté bit
Les trames échangées ont l'allure suivante
fanion adresse commande ...données... contrôle
  fanion = 01111110
  Transparence au code soit : l'émetteur insère un 0 après chaque suite de 5 1 (le récepteur supprime ce 0 supplémentaire).
Il existe trois types de trame (2 premiers bits de commande) :
  Trames d'information : données en provenance, ou à destination, des couches supérieures.
  Trames de supervision : contrôle d'erreur et de flux.
  Trames non numérotées : initialisation de la liaison et aux problèmes de reprise sur erreur non réglés à la couche 2.

## Slide 63: Couche réseau (3)
Service :
  Envoyer un paquet à une destination précise.
  Découpage/réassemblage
  Autres :
    Contrôle de flux.
    Ordonnancement de paquets, congestion, routage.
    Détection et correction d'erreurs supplémentaires.
Interface : envoyer un paquet à une destination spécifiée
Protocole : définition d'un adressage global. Construire des tables de routage

## Slide 64: Le contrôle de flux
Gérer les paquets pour qu'ils transitent le plus rapidement possible entre l'émetteur et le récepteur.
Éviter les problèmes de congestion du réseau :
  Contrôle par crédits : seuls N paquets sont autorisés à circuler simultanément sur le réseau, donc un paquet ne peut entrer dans le réseau qu'après avoir acquis un jeton qu'il relâche lorsqu'il arrive à destination.
  Technique avec jetons dédiés par nœud d'entrée dans le réseau. Chaque nœud gère avec ses jetons une file d'attente des paquets qu'il émet. Quand un paquet arrive à destination, le récepteur renvoie à l'émetteur le jeton correspondant au paquet reçu.
  Avec fenêtres.

## Slide 65: Mécanisme de fenêtre
Les paquets de données sont numérotés modulo n (n=8) et contiennent deux compteurs : P(S) un compteur de paquets émis et P(R) un compteur de paquets reçus.
L'émetteur n'est autorisé à émettre que les paquets inclus dans la fenêtre :
Dernier P(R) recu .. P(R) + n
Exemple : P(R)=1, n=4
  Le paquet 0 a bien été reçu, l'émetteur peut envoyer les paquets 1, 2, 3 et 4.
  Si l'émetteur a déjà envoyé 1, 2 et 3 et s'il reçoit P(R)=3, il peut envoyer 4, 5 et 6

## Slide 66: Le problème de la congestion
Problèmes de congestion : les nœuds d'un réseau saturent leurs files d'attente et donc perdent des paquets.
Si ces paquets sont réexpédiés ou si des messages de gestion de réseau se mettent à circuler en grand nombre les performances du réseau vont s'écrouler très vite.
Solution : durée de vie limitée :
  Tout paquet est donc émis avec une date fixée par une horloge commune au réseau, si un nœud s'aperçoit que le temps de présence dans le réseau d'un paquet est dépassé il le détruit.
  Zone de temps = un nombre décrémenté à chaque traversée de nœud et détruit à 0.

## Slide 67: Routage
H1
H2
R1
R2
R3
R4
R5
R6
H2 R4
…
H2 R6
…
Table
Table

## Slide 68: Le routage centralisé
Nœud central :
  reçoit des informations de chacun des nœuds du réseau et leur envoie leur table de routage.
Critères (coût des liaisons, coût de passage dans un nœud, débit demandé,... ). La mise à jour des tables de routage peut se faire de manière
  fixe : pas de mise à jour, la table de routage est fixée une fois pour toute en fonction de la topologie du réseau.
  synchrone : toutes les tables sont mises à jour au même moment par le centre de contrôle qui reçoit des informations de la part de tous les nœuds à intervalles réguliers (toutes les 10 sec par exemple).
  asynchrone : les tables sont mises à jour indépendamment les unes des autres dans certaines parties du réseau, chaque noeud envoyant un compte-rendu de son état au centre de contrôle lorsqu'il observe des changements significatifs.

## Slide 69: Le routage décentralisé
Pas de centre de contrôle. Règles de passage d'un paquet :
l'inondation : paquet renvoyé sur toutes les lignes de sortie.
  mauvaise en flux de données.
la technique «hot patatoes» : un paquet reçu est renvoyé le plus tôt possible par la première ligne de sortie vide.
  Coefficients à chaque ligne de sortie en fonction de la destination voulue.
  On tient compte de l'état des noeuds voisins en comptabilisant le nombre de paquets reçus de chacun d'eux.
  Envoi d'un compte-rendu de leur état, permettant ainsi de choisir la «meilleure» ligne à un instant donné.
le routage adaptatif à la fois dans l'espace et dans le temps :
  connaissance complète du réseau.

## Slide 70: Couche transport (4)
Service :
  Connexion de bout en bout sans erreur et avec contrôle de flux
  Multiplexage de plusieurs connexions transport en une seule connexion réseau.
  Partage d'une connexion transport en plusieurs connexions réseau.
Interface : envoyer un paquet à une destination spécifiée/
Protocole : implémente disponibilité et contrôle de flux au niveau connexion.
Exemples : TCP et UDP

## Slide 71: Qualité de service
Autre définition de la couche transport :
Responsable de la qualité de service (QOS) rendue par la couche réseau.
  Si la couche réseau est sans faille : le travail de la couche transport est minime.
  Dans le cas contraire : jonction entre souhaits de l'utilisateur et dispositifs disponibles pour la couche réseau.
La qualité est évaluée sur certains paramètres avec trois types de valeurs possibles :
  préféré, acceptable et inacceptable qui sont choisis lors de l'établissement d'une connexion (certains paramètres sont cependant disponibles pour un mode sans connexion).
  La couche transport surveille alors ces paramètres pour déterminer si la couche réseau sous-jacente assure la qualité de service demandée.

## Slide 72: Différents paramètres
le temps d'établissement de la connexion transport : durée qui s'écoule entre le moment où une demande de connexion est émise et le moment où la confirmation de cet établissement est reçu.
la probabilité d'échec d'établissement : mesure la probabilité qu'une connexion ne puisse s'établir dans un délai maximum défini (on ne tient pas compte du refus de l'entité distante, mais des problèmes liés au réseau).
le débit de la liaison : mesure le nombre d'octets utiles qui peuvent être transférés en une seconde, ce débit est évalué séparément dans les deux sens.

## Slide 73: Différents paramètres (2)
le temps de transit : le temps écoulé entre l'envoi et la réception du message. Ce temps est évalué séparément dans les deux sens.
le taux d'erreur résiduel : rapport entre le nombre de messages perdus ou mal transmis et le nombre total de messages émis au cours d'une période considérée. Ce nombre, en théorie nul, a une valeur faible.
la probabilité d'incident de transfert : mesure le bon fonctionnement du service transport. Lorsqu'une connexion est établie, un débit, un temps de transit, un taux résiduel d'erreurs sont négociés. La probabilité d'incident mesure la fraction de temps durant laquelle les valeurs fixées précédemment n'ont pas été respectées.
le temps de déconnexion mesure la durée s'écoulant entre une demande de déconnexion et la déconnexion effective.

## Slide 74: Différents paramètres (3)
la probabilité d'erreur de déconnexion : taux de demandes de déconnexion non exécutées pendant le temps maximum défini.
la protection : possibilité de se prémunir contre les intrusions passives (interférences sur une même ligne) et actives (écoute et modification des données transmises).
La priorité : permet à l'utilisateur de privilégier certaines transmissions par rapport à d'autres.
La résiliation : liberté laissée à la couche transport de décider elle-même de la déconnexion suite à un problème.

## Slide 75: En pratique
Lorsqu'une connexion est demandée, tous ces paramètres sont transmis par l'utilisateur à la couche transport, les valeurs désirées et minimales sont spécifiées :
  Si la demande est impossible, la demande de connexion n'est pas exécutée et un message d'erreur est renvoyé.
  Si la demande peut être satisfaite partiellement (avec un débit moindre mais acceptable), alors la demande avec des objectifs moindres qui est soumise.
L'ordinateur distant répond :
  S'il ne peut satisfaire complètement la demande, mais reste au-dessus du minimum requis, alors il modifie aussi le paramètre.
  S'il ne peut pas rester au-dessus de ce minimum, il rejette la demande de connexion.
Enfin, la couche transport prévient de la bonne fin (ou non) de la procédure de connexion et transmet les paramètres.

## Slide 76: Couche session (5)
Services :
  Full-duplex, Half-duplex, alterné
  Gestion des accès (jetons)
  Synchronisation
Interface : dépend des services
Protocoles : gestion des jetons, création de check-points, etc.

## Slide 77
Session et connexion de transport ne sont pas identiques, trois cas peuvent se présenter :
Il y a correspondance exacte entre une session et une connexion de transport.
Plusieurs sessions successives sont établies sur une seule et même connexion de transport.
  Par exemple, dans une agence de voyage, chaque employé utilise un terminal relié à un ordinateur local. Celui-ci est relié à une base de données centrale de la compagnie pour enregistrer les réservations.
  Chaque fois qu'un employé veut faire une réservation, une session est ouverte avec l'ordinateur central et elle est fermée lorsque la réservation est terminée. Mais il est inutile de libérer la connexion de transport sous-jacente car celle-ci risque d'être utilisée très vite par un autre employé.
Plusieurs connexions de transport successives sont nécessaires pour une seule et même session.
  Par exemple en cas de pannes.
Par contre, il n'est pas possible de multiplexer plusieurs sessions sur une même connexion de transport. Celle-ci ne transporte à tout instant qu'au plus une session.

## Slide 78: dialogue
Les sessions peuvent autoriser
  dialogue bidirectionnel,
  Unidirectionnel,
  à l'alternat.
    Par exemple, l'accès à une base de données distante est établi sur ce mode. Un utilisateur envoie depuis son terminal une requête à un ordinateur central, puis il attend la réponse de celui-ci. Lorsque l'ordinateur central a envoyé sa réponse, l'utilisateur peut envoyer une autre requête.
Savoir à qui c'est le tour d'envoyer des données : mise en œuvre grâce à un jeton.
  Seule l'extrémité qui possède le jeton peut envoyer des données, l'autre doit rester silencieuse.
  La négociation initiale à l'établissement de la connexion de session fixe quelle extrémité reçoit en premier le jeton.
  Lorsque le possesseur du jeton a fini d'expédier ses données il peut passer le jeton à son correspondant.
  Si l'extrémité qui ne possède pas le jeton veut expédier des données il peut le demander. Le possesseur du jeton peut alors le lui envoyer ou lui refuser.

## Slide 79: Synchronisation
Replacer les entités de session dans un état connu des deux interlocuteurs en cas d'erreur :
  Par exemple, lors d'un transfert de fichiers très long une erreur se produit du côté du récepteur (problème d'accès à un disque), il faut que la couche session soit capable de s'en apercevoir et qu'elle évite de relancer simplement tout le transfert de fichiers.
Avec des points de synchronisation dans le flot d'échanges de données, possibilité de reprise.
Le mécanisme nécessite que l'utilisateur soit capable de mémoriser suffisamment longtemps les pages envoyées pour pouvoir en réexpédier certaines si nécessaires.

## Slide 80: Couche présentation (6)
Service : conversion de données entre diverses représentations
Interface : selon le service
Protocole : définir des formats de données et des règles de conversion

## Slide 81
Par exemple :
  sur un ordinateur à base d'un processeur de la famille des 68000 les entiers sont représentés avec les bits de poids fort à gauche et ceux de poids faible à droite.
  Sur les processeur de la famille du 80x86, c'est l'inverse
  Cette difficulté sera prise en compte par la couche présentation qui effectuera les opérations nécessaires à la communication correcte entre ces deux familles de machines.
L'ISO a défini un langage dans lequel toutes les applications représentent leurs données avant de les transmettre (Abstract Syntax Notation 1).
Des techniques de compression (code de Huffman par exemple) et de chiffrement de données (RSA, DSE, etc...) peuvent être implanté à ce niveau.

## Slide 82: Couche application (7)
Service : tout service fournit à l'utilisateur
Interface : dépend de l'application
Protocole : dépend de l'application
Exemples :
  FTP, Telnet, navigateur Web, e-mail

## Slide 83: OSI et TCP/IP
OSI : modèle
Internet : une implémentation
Application
Présentation
Session
Transport
Réseau
Liaison
Physique
Internet
Host-to-
network
Transport
Application
IP
LAN
Paquet
radio
TCP
UDP
Telnet
FTP
DNS

## Slide 84: TCP/IP

## Slide 85: The Problem
Avant Internet : différents réseaux avec routage de paquets (ARPANET, ARPA paquets radio)
  Seuls les noeuds d'un même réseau pouvaient communiquer

## Slide 86: Challenge
Partager les ressources des différents réseaux à commutation de paquets : interconnecter les réseaux existants
… mais les réseaux à commutation de paquets sont très différents :
  différents services
    Détection des erreurs
  différentes interfaces
    Longueur des paquets transmis
    Format des adresses
  différents protocoles
    Protocoles de routage

## Slide 87: Solutions possibles
Développer un nouveau standard pour les réseaux à commutation de paquets
  Trop coûteux
Obliger tous les hôtes à implémenter tous les protocoles avec lesquels il pourrait vouloir communiquer
  Trop complexe, coût trop élevé

## Slide 88: Solution
Ajouter une couche supplémentaire : couche inter-réseaux
  Les hôtes implémentent un protocole de plus haut niveau
  Les réseaux sont interconnectés par des nœuds qui utilisent ce même protocole
  Fournir une interface entre ce nouveau protocole et tous les réseaux.

## Slide 89: Solution
Gateways

## Slide 90: Format des adresses
Fournir un format commun
  Transformer toutes les adresses bas niveau en ce format commun
Initialement :
  Longueur : 24 bit
  Hiérarchique
Network
TCP Identifier
8
16

## Slide 91: Format IPV4
Longueur : 32 bits
Organisation hiérarchique
Réseau
Hôte
0
Réseau
Hôte
1
Réseau
Hôte
1
7
24
16
0
1
0
8
21
14
Classe A
Classe B
Classe C
1
1
1
28
Classe D
0
Adresse multicast
1
1
1
Classe E
1
Non utilisé
0
27

## Slide 92: Évolution
Manque d'adresses sur Internet
Solutions :
  Routage inter domaine sans classes (CIDR)
  Transformation d'adresses d'un sous réseau (Network Address Translator : NAT)
  Adressage dynamique
  …
  IPv6
  Adresses de taille variable.

## Slide 93: Taille des paquets
Définir une taille de paquets maximales pour tous les réseaux
Implémenter des opérations de fragmentation / réassemblage

## Slide 94: Autres problèmes
Temps de transit (propagation + délai des files d'attente + retransmissions)
Erreurs  mécanisme de récupération de bout en bout
Différents protocoles de routage

## Slide 95: Service fourni
Messages de taille finie mais non bornée.
Envoi fiable et en séquence
Full duplex
Solution : Transmission Control Protocol (TCP)

## Slide 96: TCP/IP Original
Pas de séparation entre transport (TCP) et réseau (IP)
Un entête commun
  Utilisations de ports pour multiplexer les connections TCP vers un même hôte
Contrôle de flux mais pas de congestion
Source/Port
Dest/Port
Window
ACK
Text
32
32
16
16
8n

## Slide 97: TCP/IP actuel
Séparation entre transport et réseau
  L'entête est séparé entre entêtes TCP et UDP.
  La fragmentation est faite par IP
Contrôle de congestion

## Slide 98: Entête IP
Champs
  HLen – longueur de l'entête (paquets de 32-bit :5..15)
  TOS (Type of Service) : séparé en
    Differentiated Service Field (6 bits)
    2 bits pour la notification préventive de congestion (ECN)
  Longueur du datagramme/segment (entête + données)
Version
HLen
TOS
Length
Identification
Fragment offset
Flags
Source address
Destination address
TTL
Protocol
Header checksum
0
4
8
16
19
31
Options (variable)
20 octets

## Slide 99: Entête TCP
Sequence number, acknowledgement, et advertised window : contrôle de flux avec fenêtre
Flags :
  SYN, FIN – établissement - terminaison d'une connexion TCP
  URG – donnée prioritaire
  …
Source port
Destination port
Options (variable)
Sequence number
Acknowledgement
Advertised window
Checksum
Urgent pointer
Flags
HdrLen
0
4
10
16
31

## Slide 100: Établissement d'une connexion
Accord en 3 étapes (Three-way handshake)
  Objectif : se mettre d'accord sur tous les paramètres
Client
Serveur
SYN, SeqNum = x
SYN and ACK, SeqNum = y and Ack = x + 1
ACK, Ack = y + 1

## Slide 101: Objectifs
Connecter les réseaux existants
  Initialement : ARPANET et ARPA radio
Résistance
  Assurer la communication même en cas de panne du réseau
Accepter plusieurs types de services
Plusieurs types de réseaux
Gestion distribuée
Ajout d'un nouvel hôte à moindre coût
Peu onéreux
…

## Slide 102: Objectifs (2)
Continuer à fonctionner même en cas de pannes du réseau (lien ou routeur)
  Tant que le réseau est connexe, deux individus doivent pouvoir communiquer et la panne doit être invisible aux extrémités.
Ajout de UDP pour mieux supporter d'autres types d'application
  Par exemple le temps-réel
  Principale raison de séparer TCP et IP
  Abstraction des datagrammes que les services peuvent ensuite utiliser

## Slide 103: Objectifs (3)
Très efficace
  Service minimal : assurer que le réseau délivre les paquet avec une probabilité de succès raisonnable
  IP ne demande pas :
    Fiabilité
    Arrivée des paquets dans l'ordre
Gestion distribuée : IP connecte des réseaux
  Chaque réseau est géré par une entité
  Les entités n'interagissant qu'aux frontières
  Routage par forcément efficace

## Slide 104: Objectifs (4)
Peu coûteux
  Inefficacité
    Overhead du aux entêtes
    Retransmissions
    Routage
  …mais les routeurs sont relativement simples à implémenter
Ajout d'un hôte peu coûteux
  De mauvaises implémentations peuvent endommager le réseau.

## Slide 105: Résumé
Réseau à commutation de paquets
IP est central
  Tous les hôtes et routeurs utilisent IP
IP
TCP
UDP
ATM
Satellite
Ethernet

## Slide 106: Contrôle de congestion sous TCP

## Slide 107: Problème
Quelle quantité de données envoyer ?
Deux problèmes
  Contrôle de flux : s'assurer que le récepteur peut recevoir aussi vite que l'on envoie.
  Contrôle de congestion : s'assurer que le réseau est capable d'acheminer tous les paquets envoyés.

## Slide 108: Contrôle de flux
Taille de fenêtre et débit
Contrôle de flux à fenêtre glissante
  Grande fenêtre : meilleur débit
    Débit = fenêtre/RTT
  Gestion des séquences
fenêtre = 3
segment 1
segment 2
segment 3
ACK 2
segment 4
ACK 3
segment 5
segment 6
ACK 4
RTT (Round Trip Time)

## Slide 109: Contrôle de congestion
Risque d'effondrement du réseau
Scénario :
  Supposons que le réseau est congestionné (un routeur perd des paquets)
  L'émetteur sait que le récepteur n'a pas reçu le paquet (ACK, NACK, ou Timeout)
  Que faire : retransmettre le paquet…
  Si tout le monde fait pareil, le réseau est de plus en plus congestionné
  Seuls des paquets dupliqués se trouvent sur le réseau

## Slide 110: Solutions
Augmenter la taille des buffers
  Pas extensible à l'infini
Ralentir l'envoi des paquets
  Si on arrive à savoir que les paquets n'arrivent pas à cause d'une congestion : envoyer moins de paquets
  Comment détecter les congestions
  Comment ralentir (de combien)

## Slide 111: Plus précisément
I1 : point après lequel
  Débit augmente lentement
  Délai augmente vite
I2 : point après lequel
  Débit décroît vite vers 0
  Délai tend vers l'infini
Charge
Charge
Débit
Delai
I1
I2
effondrement
Perte de paquets

## Slide 112: Contrôle ou évitement
Évitement de congestion
  Rester à gauche de I1
Contrôle de congestion
  Rester à gauche de I2
Charge
Débit
I1
I2
effondrement

## Slide 113: Objectifs
Rester près de I1 :équilibre
Maintient de l'équilibre :
  Ne pas rajouter de paquets tant que les autres n'ont pas quitté le réseau
    Utilisation d'accusé de réception (ACK)
  Nombre de paquets "constant" dans le réseau

## Slide 114: Comment
Détecter quand le réseau approche de I1
Y rester
Questions
  Comment faire ça ?
  Que faire en cas de dépassement ?
Solution possible :
  Augmenter la taille de la fenêtre jusqu'à la congestion
  Diminuer la taille de la fenêtre dès que le réseau est congestionné

## Slide 115: Détecter la congestion
Signal explicite
  Le paquet est renvoyé à la source (ICMP Source Quench)
    Effondrement du trafic de contrôle de la congestion ?
  Mettre un bit dans l'entête (DEC DNA/OSI Layer 4[CJ89], ECN)
    Peut être modifié par le récepteur égoïste [SEW01]
  Si ce n'est pas fait sur chaque routeur, il faut une gestion de bout en bout
  Doit être robuste
Signal implicite
  Perte (TCP Tahoe, Reno, New Reno, SACK)
    Relativement robuste, pas d'évitement
  Augmentation du délai (TCP Vegas)
    Évitement, pas très robuste
  Facile à déployer

## Slide 116: Allocation efficace
Trop lent
  Bande passante non utilisée : sous charge
Trop rapide
  Dépasse I1 : surcharge (délai augmente, pertes)
Optimal :
  xi=Xgoal
Efficacité = 1 – distance à la ligne d'efficacité
Ligne d'efficacité
2 utilisateurs
surcharge
Sous charge
Utilisateur 1: x1
Utilisateur 2: x2

## Slide 117: Allocation équitable
Équité :
  Des flux qui partagent le même lien doivent avoir la même bande passante
Aucune priorité
Équité = 1 - distance à la ligne d'équité
Utilisateur 1: x1
Utilisateur 2: x2
2 utilisateurs
2 obtient trop
1 obtient trop
Ligne d'équité

## Slide 118: Choix possibles
Croissance multiplicative, décroissance additive
  aI=0, bI>1, aD<0, bD=1
Croissance additive, décroissance additive
  aI>0, bI=1, aD<0, bD=1
Croissance multiplicative, décroissance multiplicative
  aI=0, bI>1, aD=0, 0<bD<1
Croissance additive, décroissance multiplicative
  aI>0, bI=1, aD=0, 0<bD<1

## Slide 119: Augmentation x, diminution +
Ligne d'équité
Ligne d'efficacité
(x1h,x2h)
(x1h+aD,x2h+aD)
(bI(x1h+aD), bI(x2h+aD))
Ne converge pas vers équité
  Pas stable
Ne converge pas vers efficacité
  Stable ssi
Utilisateur 1: x1
Utilisateur 2: x2

## Slide 120: Augmentation +, diminution +
Ligne d'efficacité
(x1h,x2h)
(x1h+aD,x2h+aD)
(x1h+aD+aI), x2h+aD+aI))
Ne converge pas vers équité
  Stable
Ne converge pas vers efficacité
  Stable ssi
Ligne d'équité
Utilisateur 1: x1
Utilisateur 2: x2

## Slide 121: Augmentation x, diminution x
Ligne d'efficacité
(x1h,x2h)
(bdx1h,bdx2h)
(bIbDx1h, bIbDx2h)
Ne converge pas vers équité
  Stable
Converge vers efficacité ssi
Ligne d'équité
Utilisateur 1: x1
Utilisateur 2: x2

## Slide 122: Augmentation +, diminution x
Ligne d'efficacité
(bDx1h+aI, bDx2h+aI)
(x1h,x2h)
(bDx1h,bDx2h)
Converge vers équité et efficacité
Incréments diminuent si l'équité augmente
Ligne d'équité
Utilisateur 1: x1
Utilisateur 2: x2

## Slide 123: Signification
Caractéristiques
  Convergence vers équité et efficacité
  Facile à implémenter
  Complètement distribué
  Pas besoin de connaître l'état global du système.
Système qui a permis à Internet de croître après 1989
  Architecture complètement distribuée => gestion de la congestion complètement distribuée
  Base pour TCP

## Slide 124: Contrôle sous TCP
Bases théoriques mais ne règle pas tous les problèmes
Comment commencer ?
Signal de congestion implicite
  Perte
  Envoi de paquets pour détecter la congestion
Maintien de l'équilibre :
  Utiliser des ACK : envoi d'un nouveau paquet uniquement après réception d'un ACK.
  Maintien d'un nombre de paquets constant dans le réseau

## Slide 125: Contrôle sous TCP (2)
Trois variables principales :
  cwnd – fenêtre de congestion
  flow_win – fenêtre de flux ; venant du récepteur
  ssthresh – seuil utilisé pour mettre cwnd à jour
En cas d'envoi : fenêtre = min(flow_win, cwnd)

## Slide 126: TCP : Slow Start
Objectif : voir la congestion rapidement
Comment :
  Augmentation rapide de cwnd jusqu'à la congestion  estimation de cwnd optimal
  En cas de congestion :
    cwnd =1
    Chaque fois qu'un paquet est accusé, cwnd++
Slow Start pas vraiment lent
  cwnd croît de manière exponentielle

## Slide 127: Slow Start : exemple
La taille de la fenêtre augmente rapidement
TCP ralenti l'augmentation quand cwnd >= ssthresh
ACK 2
segment 1
cwnd = 1
cwnd = 2
segment 2
segment 3
ACK 4
cwnd = 4
segment 4
segment 5
segment 6
segment 7
ACK6-8
cwnd = 8

## Slide 128: Évitement de la congestion
Ralentir le “Slow Start”
Si cwnd > ssthresh alors à chaque accusé
(cwnd += 1/cwnd).
Alors cwnd est incrémenté de 1 seulement si tous les paquets sont accusés

## Slide 129: Exemple
ssthresh = 8
RTT
Cwnd (en segments)
ssthresh

## Slide 130: Pseudo code
Initialement :
cwnd = 1;
ssthresh = infini;
Reception accusé :
if (cwnd < ssthresh)
/* Slow Start*/
cwnd = cwnd + 1;
else
/* Congestion Avoidance */
cwnd = cwnd + 1/cwnd;
Timeout:
/* Multiplicative decrease */
ssthresh = cwnd/2;
cwnd = 1;
while (next < unack + win)
transmit next packet;
where win = min(cwnd, flow_win);

## Slide 131: Exemple
Time
cwnd
Timeout
Slow Start
Congestion
Avoidance

## Slide 132: Retransmission rapide
Renvoyer un segment après 3 accusés identiques
  ACK identique = réception d'un segment hors séquence.
ACK 2
segment 1
cwnd = 1
cwnd = 2
segment 2
segment 3
ACK 4
cwnd = 4
segment 4
segment 5
segment 6
segment 7
ACK 3
3 accusés
ACK 4
ACK 4
ACK 4

## Slide 133: Récupération rapide
Après une retransmission rapide:
cwnd = ssthresh/2
  i.e., ne pas remettre cwnd à 1
En cas d'expiration du délai : cwnd = 1
Retransmission et récupération rapide utilisé par TCP Reno (version la plus utilisée)

## Slide 134: Exemple
Retransmission après 3 ACK identiques
  Prévenir timeout (coûteux)
Pas de slow start
A l'état stable, cwnd oscille autour de la taille de fenêtre optimale
Temps
cwnd
Slow Start
Évitement de congestion

## Slide 135: Remarques
Toutes les sources doivent coopérer
La congestion doit arriver sur une échelle supérieure à 1 RTT
Utilisable uniquement pour des transmissions fiables, en séquence, non temps-réel
Vulnérable aux pertes non dues à la congestion (sans-fil)
Peut être mauvais pour les flux ayant un long RTT

## Slide 136: Routage dans l'Internet

## Slide 137: Routage dans l'Internet
Internet est organisé en deux niveaux
Premier niveau : systèmes autonomes (AS)
  AS – zone du réseau dans un domaine administratif (université, FAI, entreprise, etc.)
Protocole de routage intra-AS
  Vecteur distance (RIP)
  État des liens (OSPF)
Entre les AS : protocole inter domaine (Border Gateway Routing Protocol: BGP)
  Standard de fait, BGP-4

## Slide 138: Exemple
AS-1
AS-2
AS-3
Routeurs internes
Routeurs BGP

## Slide 139: Table de routage
Destination | prochain routeur directement accessible | Interface
194.56.32.124 | 131.124.51.108 | 2
110.78.202.15 | 131.124.51.108 | 2
53.114.24.239 | 194.8.212.6 | 3
187.218.176.54 | 129.15.64.87 | 1
? | 131.124.51.108 (passerelle par défaut) | 2

## Slide 140: Routing Information Protocol
RIP : Protocole de type Vecteur Distance
Chaque routeur communique aux autres routeurs la distance qui les sépare (le nombre de saut qui les sépare).
  Quand un routeur reçoit un de ces messages il incrémente cette distance de 1 et communique le message aux routeurs directement accessibles.
  Les routeurs peuvent donc conserver la route optimale d'un message en stockant l'adresse du routeur suivant dans la table de routage de telle façon que le nombre de saut pour atteindre un réseau soit minimal.
Prise en compte de la distance entre deux machines en termes de saut
État de la liaison non considéré : impossible de choisir la meilleure bande passante possible.

## Slide 141: Open Shortest Path First
OSPF état des liens
lus performant que RIP (le remplace petit à petit).
Ce protocole envoie l'état de la liaison qui sépare les routeurs.
  Chaque routeur est capable de dresser une carte de l'état du réseau
  Il peut choisir à tout moment la route la plus appropriée pour un message donné.
Les routeurs intermédiaires n'ont pas à incrémenter le nombre de sauts
  meilleure bande passante utile qu'avec RIP.

## Slide 142: Routage Inter-AS
Border Gateway Protocol (BGP)
Vecteurs de chemins
Les AS échangent des informations seulement quand les routes changent
Information de routage : suite des AS traversées par une route (prochaine AS)
Fonctionnalités d'un routeur BGP :
  Apprendre plusieurs chemins
  Choisir le meilleur selon les politiques de l'AS
  Mettre ce choix dans la table

## Slide 143: Table BGP
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
* 3.0.0.0 270.126.96.1 20 0 6461 701 80 i
* 204.42.253.253 0 267 2914 701 80 i
* 216.140.8.63 3 0 6395 701 80 i
* 216.140.14.127 1596 0 6395 701 80 i
* 4.0.0.2 2115 0 1 701 80 i
*> 12.127.0.249 0 7018 701 80 i
* 204.70.4.89 0 3561 701 80 i
* 4.0.0.0 207.126.96.1 0 0 6461 1 1 1 1 i
Informations :
  Network : réseau destination
  Next Hop : routeur à qui envoyer le paquet
  Metric : coût associé au chemin
  Path : suites des AS à traverser pour arriver à destination
Table classique :
  millions d'entrées
  Centaines de milliers de réseaux connus

## Slide 144: Comportement de bout en bout
Études menées en 1995
Mesures de bout en bout pour déterminer :
  Les problèmes, stabilité, symétrie des routes

## Slide 145: Traceroute
traceroute to www.inka.de (212.227.14.1), 30 hops max, 40 byte packets
1 meinau-xylan-sr.u-strasbg.fr (130.79.50.254) 4 ms 4 ms 6 ms
2 r2-cisco.u-strasbg.fr (130.79.21.14) 1 ms 1 ms 1 ms
3 195.220.99.249 (195.220.99.249) 2 ms 2 ms 2 ms
4 193.51.180.41 (193.51.180.41) 14 ms 14 ms 14 ms
5 193.51.179.137 (193.51.179.137) 18 ms 18 ms 18 ms
6 renater.fr1.fr.geant.net (62.40.103.53) 18 ms 19 ms 18 ms
7 fr.uk1.uk.geant.net (62.40.96.90) 28 ms 26 ms 25 ms
8 infonet-gw.uk1.uk.geant.net (62.40.103.154) 27 ms 26 ms 27 ms
9 london55.gb.eqip.net (195.90.66.138) 27 ms 27 ms 26 ms
10 frankfurt55.de.eqip.net (195.90.66.73) 35 ms 34 ms 33 ms
11 frankfurt50.de.eqip.net (195.90.66.42) 34 ms 34 ms 34 ms
12 frankfurt5.de.eqip.net (195.206.64.42) 35 ms 34 ms 34 ms
13 frankfurt6.de.eqip.net (195.206.64.46) 36 ms 36 ms 35 ms
14 welcome-to.schlund.net (195.206.65.158) 39 ms 38 ms 38 ms
15 so-1100.gw-backbone-a.ka.schlund.net (212.227.112.85) 38 ms 39 ms 39 ms
16 c1.gw-schlund-b.core.kfs.ka.schlund.net (195.20.224.20) 218 ms 39 ms 39 ms
17 gw-kunden-a.dist.kfs.ka.schlund.net (212.227.119.151) 39 ms 39 ms 39 ms
18 fe0-8560.cix.ka-ip.net (195.20.224.246) 39 ms 39 ms 39 ms
19 tapac.inka.de (212.227.14.1) 39 ms 39 ms 40 ms

## Slide 146: Routes obtenues
Liens observés
Courtesy of Vern Paxson

## Slide 147: Représentativité des données
Sous-ensemble des routes Internet
Routes entre deux points
5%-8% des mesures bloquent sans raison apparente.
Problèmes
  Boucles permanentes
  Boucles temporaires
  Mauvais routage
  Panne temporaire (> 30 sec)
  Changement de routes durant les mesures

## Slide 148: Boucles et routage erroné
Boucles permanentes
  Pendant plusieurs heures (> 10 hours)
  La plus grande contient 5 routeurs
  Boucles intra-domaines uniquement
Boucles temporaires
  Quelques secondes
  Généralement après des pannes
Routage erroné
  Route GB  USA passe par Israël

## Slide 149: Changement de routes
Changements rapides (quelques secondes à quelques minutes)
Routes "flottantes"
  Oscillation rapide des routes

## Slide 150: Oscillations
Problèmes :
  Les propriétés des chemins ne sont pas prédictibles
    Estimation du RTT sous TCP est mauvaise, retransmissions non nécessaires
  Ordonnancement des paquets
    Le récepteur TCP reçoit des Ack dupliqués, ce qui peut engendrer des retransmissions rapides
Problèmes gênant seulement si l'oscillation se fait à grande échelle

## Slide 151: Pannes
Destinations inaccessibles à cause du nombre de sauts
  Inaccessible : plus de 30 sauts
  Longueur du chemins non corrélée avec la distance géographique
    Route de bout en bout de 1500 km : 3 sauts
    3 km (MIT – Harvard) : 11 sauts
Pannes temporaires (>30s)
  Pertes multiples dues à :
    Forte congestion durant au moins 10 secondes
    Connectivité perdues temporairement

## Slide 152: Distribution des pannes
Courtesy of Vern Paxson

## Slide 153: Résumé
Problème | Probabilité | Importance
Boucles permanentes | 0.13 – 0.16% | 
Boucles temporaires | 0.055 – 0.078% | 
Routage erroné | 0.004% | 
Connectivité altérée | 0.16 - 0.44% | Forte
Pannes infrastructure | 0.21 – 0.48% | Forte
Panne (>30s) | 0.96 – 2.2% | Forte
Total | 1.5 – 3.4% | 

## Slide 154: Stabilité du routage
Prédominance : probabilité d'observer une route donnée
  Conclusion : en général les chemins sont dominés par une seule route
Persistance : durée pendant laquelle une route reste inchangée
  Nécessité de stocker des informations dans les routeurs
  Conclusion : les changements peuvent arriver sur des durée très variées (minutes .. jours)

## Slide 155: Persistance
Durée | % chemins | Origine
Seconde |  | Répartition de charge
Minute |  | Routeurs couplés
10 minutes | 9% | 
Heure | 4% | Changements intra-réseau
> 6 heures | 19% | 
Jours | 68% | 

## Slide 156: Conclusions
Le routage n'est pas un problème résolu
Difficulté de construire des algorithmes distribués sur Internet
  Environnement hétérogène
  Produit de différents vendeurs
Protocoles simples
  Plus simples à comprendre
  Plus probablement bien implémentés.